# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Зильдяровский сельсовет Муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту от

№ 0301300024113000003.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет с обеспечением благоприятных условий жизнедеятельности и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, с охраной и рациональным использованием природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

− Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

− Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

− Земельного Кодекса Российской Федерации;

− Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Зильдяровский сельсовет МР Миякинский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2013 году.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2023года.

Расчетный срок реализации – до 2033 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией МР Миякинский район, СП Зильдяровский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ – «Схема территориального планирования МР Миякинский район РБ» (ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», 2009 г.).

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи работы:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

− создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Глава I. Существующее положение.

  - Положение населенных пунктов в системе расселения.                           Современное использование территории.

Территория сельского поселения Зильдяровский сельсовет находится на юго-западе МР Миякинский район, расположенного в юго-западной части Республики Башкортостан, граничащего с Оренбургской областью. С запада и севера она ограничена землями Бижбулякского района, с юга – землями Оренбургской области и Стерлибашевского района, с востока − с землями СП Сатыевский сельсовет.

В состав Зильдяровского сельского совета входят сёла Зильдярово, Шатмантамак и деревни Исламгулово, Тимяшево, Успех, Чияле, Карышево, Яшелькуль. Связь со столицей республики осуществляется по дороге республиканского значения Чишмы − Аксёново − Киргиз-Мияки – Тятер-Арсланово – Стерлибашево − Стерлитамак.

с. Зильдярово.

Село Зильдярово − административный центр сельского поселения, расположено на северо-востоке сельского поселения. Численность населения − 978 человек. Расстояние до райцентра с. Киргиз-Мияки – 37 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново – 80 км.

Село Зильдярово расположено на берегу реки Уязы в его среднем течении, где река Зильдяр впдает в реку Уязы. В центре по ул. Дружбы располагается общественная зона. Производственные объекты представлены предприятиями, специализирующимся на животноводстве и растениеводстве, расположенными в северной, южной и восточной частях села.

Через село протекает река Уязы. С юга и запада село ограничено санитарно-защитными зонами от кладбища и скотомогильника.

Имеются резервы свободных территорий для размещения жилой застройки за границами населенного пункта в восточной части села.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге районного значения с асфальтобетонным покрытием.

с. Шатмантамак.

Село Шатмантамак расположено в северной части сельского поселения в 4 км к западу от административного центра сельсовета, вдоль правого берега реки Уязы. Население – 608 человек. Село территориально ограничено: с севера склонами горы, с юга и востока – МТМ, МТФ, скотомогильником и дорогой местного значения.

Село имеет четкую схему функционального зонирования. Общественная зона села сложилась в западной части населенного пункта по ул. Шоссейная. Производственные объекты примыкают к юго-восточной границе сельского поселения.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге местного значения вдоль производственных предприятий с щебёночным покрытием.

д. Исламгулово.

Деревня расположена вдоль правого берега реки Уязы в северо-западной части района. Население деревни – 247 человек.

Границами деревни являются: с севера − горный хребет, с юга – река Уязы и лесной массив, с юго-востока – МТФ, МТМ и дорога местного значения. Въезд в населенный пункт осуществляется по шоссейной дороге местного значения с юго-восточной стороны населенного пункта.

В окрестностях деревни сохранились разнотравно-типчаково-ковыльные степи. В четырех километрах от деревни в северном направлении находится песчаный карьер, где имеются хорошие обнажения красноцветного песка.

Расстояние до районного центра Киргиз-Мияки − 47 км, центра сельсовета с. Зильдярово − 15 км, до ближайшей ж/д станции Аксеново − 92 км.

Проектом предусматривается развитие жилой застройки в северную сторону,  не доходя до водоохранной зоны речки у основания горного массива. Общественная зона расположена в юго-западной части по улице Бабича. Производственная территория находится в восточной части.

д. Успех.

Деревня расположена в юго-восточной части сельского поселения Зильдяровский сельсовет на левом берегу реки Зильдяр. Население – 60 человек.

Деревня территориально ограничена: с севера – рекой Зильдяр и горой, с юга − санитарно-защитной зоной от МТФ, с запада – газопроводом высокого давления и дорогой местного значения, с востока − границей сельсовета.

1.2.1. Жилая застройка.

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов с. Зильдярово, с. Шатмантамак, д. Исламгулово, д. Тимяшево, д.Чияле, д. Успех, д. Карышево, д. Яшелькуль сельского поселения Зильдяровский сельсовет представлена жилыми домами усадебного типа с участками от 0,15 до 0,30 га и более.

1.2.2. Общественная застройка.

с. Зильдярово.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром села расположены по улице Дружбы. Здесь находятся магазины, столовая, комплекс зданий СВА с отделением сестринского ухода и центом пожилых граждан и инвалидов, сельский дом культуры, библиотека, стоматология, ветлечебница, аптека, общеобразовательная школа, детский сад, администрация сельсовета, отделение связи, отделение банка. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

с. Шатмантамак.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены по улице Шоссейная. Общественный центр села расположен в западной части. Здесь находятся магазины, сельский дом культуры, библиотека, ФАП, общеобразовательная школа, детский сад, отделение связи. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

д. Исламгулово.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания и общественный центр села размещены в юго-западной части деревни по улицам Шоссейная и Бабича. Здесь находятся магазин, сельский клуб, ФАП, начальная школа. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

д. Тимяшево.

Экспликация зданий и сооружений представлена на чертеже «Генеральный план». Здесь по улице Дружбы находится ФАП. Характеристика здания приведена в таблице №1.

д. Успех, Чияле, Карышево и Яшелькуль.

Деревня Успех и другие деревни не имеют объектов культурно-бытового обслуживания.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населённых пунктов.

таблица  №1

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое на существ. числ. насел. | Сущ. обесп./фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Зильдярово (978 чел.) |
| Дошкольные организации (аренда в школе) | мест | 33-34 | 33 | 45/32 | 136 |
| Административное здание (аренда в СДК) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 140 | 160/139 | 114 |
| Библиотека (аренда в СДК) (на 1-3 тыс. чел.) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 5,9-7,3 4,9-5,9 | 20 − | 274 0 |
| Помещ. для занят. физкульт. | м2 пл. пола | 80 | 78 | в школе | 100 |
| Клубы сельских поселений (на 0,2-1,0 тыс. чел.) | 1 место | 300 | 293 | 250 | 85,3 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продук.)+200 (промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 293 | 76,1 | 26 |
| Предпр. общепитания | пос. мест | 40 | 39 | - | 0 |
| Отд. связи (0,5–6,0 тыс. жит.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Отд. банка | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Сельская врачебная амбулат. | пос. в смену | 9,6 | 9,3 | 25 | 277 |
| Аптека | м2 торг. пл. | 14 | 14 | объект | 100 |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Пождепо | 1 пож. авто | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| Культовое здание |  |  |  | 1 | 100 |
| Кладбище в центре села 50 м | га | 0,24 | 0,23 | 5,4 | 70% напол |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | 0,68-0,88 | - | 0 |
| с. Шатмантамак (608 чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 20 | 45/16 | 225 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 88 | 132/58 | 150 |
| Библиотека (аренда в школе) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 3,6-4,6 3-3,6 | 15 − | 326 0 |
| Помещ. для занят. физкульт. | м2 пл. пола | 80 | 49 | в школе | 100 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 200 | 120 | 250 | 208 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 182 | 42,4 | 23,3 |
| ФАП (аренда в школе) (на 0,3-0,8 тыс. чел.) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Пождепо | 1 пож. авто | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| Культовое здание |  |  |  | 1 | 1 |
| Кладбище 0,1 км к югу | га | 0,24 | 0,15 | 4,6 | 60% напол |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | 0,43-0,55 | - | 0 |
| д. Исламгулово (247 чел.) |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 8 | - | 0 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 35 | 108/5 | 308 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 200 | 50 | 120 | 240 |
| Магазины смешанн. торговли 100 (продов.)+200(промтов.) | м2 торг. пл. | 300 | 74 | 10,5 | 14,2 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище 0,6 км к западу | га | 0,24 | 0,06 | 1,02 | 40% напол |
| Плоскостные спортсооружен. | га | 0,7-0,9 | 0,17-0,22 | − | 0 |
| д. Тимяшево (69 чел.) |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище 0,7 км к юго-вост. | га | 0,24 | 0,02 | 1,0 | 50% напол |
| д. Успех (60 чел.) |
| Кладбище 0,35 км к юго-зап. | га | 0,24 | 0,015 | 0,62 | 60% напол |
| д. Чияле (14 чел.) |
| Кладбище 0,5 км к югу | га | 0,24 | 0,003 | 0,18 | 70% напол |

В д. Яшелькуль, Карышево, Чияле, Успех объекты культурно-бытового обслуживания, торговли, здравоохранения и образования отсутствуют.

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка.

Территорию сельского поселения Зильдяровского сельсовета обслуживают СПК "Октябрь", СПК "Урал", ООО "Зильдяр", занимающиеся животноводством и растениеводством. Вид выпускаемой продукции – сельхозпродукция.

с. Зильдярово.

Сельхозпроизводства, относящиеся к таким предприятиям, как СПК "Октябрь" и ООО "Зильдяр" − хлебопекарня, зерносклад, овцеферма, машинно-тракторный парк, мастерские, МТФ − расположены в северной части села; коммунально-складские здания: склады ГСМ, пожарное депо, мельница сосредоточены в центральной и северной части села.

с. Шатмантамак.

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены в южной и восточной части села и включают в себя машинно-тракторный парк, молочно-товарную ферму (СПК "Урал"), пожарное депо.

д. Исламгулово.

Производственные, коммунально-складские предприятия размещены в южной и восточной части села и включают в себя машинно-тракторный парк, зерносклад, молочно-товарную ферму (СПК "Урал").

д. Тимяшево.

Производственное предприятие − молочно-товарная ферма (ООО "Зильдяр") и коммунально-складские здания − зерносклад (СПК "Октябрь") расположены в северной части села.

д. Успех.

С юга селитебная территория закрыта молочно-товарной фермой и зернотоком СПК "Октябрь".

Экспликация сельхозпредприятий приведена на чертеже «План современного использования территории (опорный план), схема комплексной оценки территории».

Перечень предприятий, учреждений и организаций.

таблица №2

| Наименов. предприятия, учрежд. и организации | Ведомственная подчиненность | Численность кадров, чел. | Площадь предприятий, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 5 | 6 |
| Машинно-тракт. парк | СПК "Октябрь", ООО "Зильдяр", СПК "Урал" | 163 | 14130 |
| МТФ |  |  |  |
| Овцеферма |  |  |  |
| Зерноток, зерносклад |  |  |  |
| Склады |  |  |  |

1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии.

На территории Миякинского района Республики Башкортостан на сегодняшний день известно о 63 памятниках археологии. Из них 19 поставлены на государственную охрану, а оставшиеся 44 относятся к категории выявленных в границах муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, относятся к погребальным памятникам, известно о 14 одиночных курганах, 21 курганной группе, 7 могильниках.

К памятникам бытового типа относятся 3 поселения, 3 селища и 11 стоянок.

Объекты культурного наследия представлены на чертеже «Карта (схема) положения поселения в структуре сельского Совета».

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

Зильдяровский сельсовет

таблица №3

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Соврем.ис-пользование | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
| 1 | I Исламгуловский курган | В 3 км к В от д. Исламгулово и в 400 м от дороги д. Аитово, на берегу р. Уязы. |  | АКБ № 833 | УПВС РБ №6-2/251 в от 12.05.1992 г. ПСМ БАССР №253 от 24.03.1953 г. |
| 2 | II Исламгуловские курганы | 1-й м/у р.Кулуй-елга и Туэлы-елга в 2 верстах от деревни, 2-й в 10 саженях СВ его. |  | АКБ №834 | ПСМ БАССР №253 от 24.03.1953 г. |
| 4 | Шатман-Тамакские курганы | В 700 м к ЮВ от д. Шатаман-Тамак, на ровном распахиваемом плато левого берега р. Уязы 4 кургана. |  | АКБ №836 АКБ №226 | ПСМ БАССР №253 от 24.03.1953 г. |
| Выявленные памятники археологии |
| 1 | Исламгуловская стоянка | В 800 м СЗ д. Исламгулово, на мысу образованном р. Уязы и ручъем. |  | Открыт в 1971-1980 гг. № 125 |  |

# 1.4. Особо охраняемы природные территории.

На территории Зильдяровского сельсовета расположены следующие особо охраняемые природные территории:

таблица №4

| Памятники природы и охраняемые природные территории |
| --- |
| Название, категория, год учреждения | Площадь, га | При-родный р-н | Землепользователи | Объекты охраны | Назначение ОПТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные природные территории, перспективные для учреждения различных категорий ОПТ |
| Долина р. Уязы с прилегающими степными склонами. | 5000 | 6 | К-зы: Урал, Октябрь, Правда, Урожай, Динамо, 5- лет Октября, Чулпан, Восток. | 1. Долинные и степные комплексы с высоким биоразнообразием. 2. Место обитания фоновых и редких видов животных и растений (ковыль Коржинского, ковыль Лессинга, рябчик русский, гвоздика иглолистная, копеечник крупноцветковый, астрагал Гельма, флокс сибирский и др.). | 1. Восстановление (оптимизация пастбищной нагрузки), охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водного режима и санитарного состояния реки. 4. Территория перспективная для проектирования водоохранной зоны и, на особо ценных участках, малых ООПТ. 5. Значение экологического коридора. |

1.5. Транспорт и дороги.

Основной транспортной магистралью, проходящей в меридиональном направлении по территории соседнего Сатыевского сельского совета в 13,5 км восточнее от с. Зильдярово, является автодорога межрайонного значения Аксёново − Киргиз-Мияки − Тятер-Арсланово − Стерлибашево, которая обеспечивает связь поселения с административным центром Миякинского района и с г. Уфой. Автомобильная дорога относится к IV категории с асфальтобетонным покрытием. В широтном западном направлении от этой автодороги на территории Зильдяровского сельского поселения проходят дороги местного значения: Зильдярово − Шатмантамак − Исламгулово, Зильдярово − Тимяшево с подъездом к д. Чияле, Зильдярово − Успех, Исламгулово − Карышево.

Перечень автомобильных дорог муниципального значения в

сельском поселении Зильдяровский сельсовет

таблица №5

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Категория дороги | Протяж. в пределах сельсовета км. | В т. ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| 1 | Дорога до Зильдярово | IV | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |
| 2 | Зильдярово-Шатмантамак | IV | 2,7 |  | 2,7 |  |
| 3 | Шатмантамак-Исламгулово | V | 11 |  | 11 |  |
| 4 | Зильдярово-Тимяшево через д.Чияле | IV | 12,1 |  | 12,1 |  |
| 5 | Зильдярово-Успех | V | 6 |  | 6 |  |
| 6 | Исламгулово-Карышево | V | 0,6 |  |  | 0,6 |

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

таблица №6

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Зильдярово | 8,83 | 6,18 |
| с. Шатмантамак | 4,87 | 3,41 |
| д. Исламгулово | 3,2 | 2,24 |
| д. Тимяшево | 0,88 | 0,62 |
| д. Успех | 2,23 | 1,56 |
| д. Карышево | 0,46 | 0,32 |
| д. Чияле | 0,37 | 0,26 |
| д. Яшелькуль | 0,395 | 0,28 |

1.6. Земли специального назначения.

1.6.1. Кладбища

Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

Нормативная потребность населения в кладбищах 0,48 га, существующая обеспеченность равна 13,98 га, следовательно, увеличение территории кладбищ не предусматривается.

Потребность наличного населения Зильдяровского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

1.6.2. Свалки твёрдых бытовых отходов.

Согласно справке администрации Зильдяровского сельского совета следующие свалки на сегодняшний день ликвидированы:

таблица №7

| Наимено-вание | Местоположение | Расстояние от ближ. застр., км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Зильдярово | на ЮВ стороне | 2,0 | 0,63 | 65% |
| с. Шатмантамак | на южной части | 2,0 | 0,48 | 60% |
| д. Исламгулово | на восточной части | 2,3 | 0,22 | 40% |
| д. Тимяшево | на СЗ части | 1,0 | 0,28 | 50% |
| д. Успех | − | − | − | − |
| д. Карышево | − | − | − | − |
| д. Чияле | − | − | − | − |
| д. Яшелькуль | − | − | − | − |

1.6.3 Скотомогильники

На территории сельского поселения Зильдяровский сельсвет располагается 3 биотемрические ямы в 0,5 км от южной застройки села Зильдярово, в 0,5 км от восточной застройки села Шатмантамак и в 0,5 км от восточной застройки деревни Исламгулово. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты II класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1.7. Планировочные ограничения градостроительного развития террито-     рии.

1.7.1. Ограничения по природным факторам.

Природоохранные территории.

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

Водоохранные зоны.

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ  № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (действует с 01.01.2007г.).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев и озер и на которых устанавлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

1.7.2. Прибрежная защитная и береговая полосы.

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

а) распашка земель;

б) размещение отвалов размываемых грунтов;

в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы (БП) водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой, которая устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья, согласно нормам, принимается 50 м.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод не определяется.

Согласно Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 15 июля 1981 года №369 минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории Зильдяровского сельского поселения следующие:

таблица №8

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Уязы | 82 | 200 | 50 | 20 |
| р. Зильдяр | 14 | 100 | 50 | 20 |
| руч. Услы | 7,84 | 50 | 40 | 5 |
| р. Слу | 7,33 | 50 | 40 | 5 |
| руч. Исхакшары | 4,76 | 50 | 40 | 5 |
| руч. Тойелга | 4,13 | 50 | 40 | 5 |
| р. Шатман | 3,7 | 50 | 40 | 5 |
| руч. Кыскаелга | 3,61 | 50 | 40 | 5 |
| р. Тирянгокыр | 3,4 | 50 | 40 | 5 |
| р. Белекейелга | 3,1 | 50 | 40 | 5 |
| р. Бахчевой | 3,0 | 50 | 40 | 5 |
| р. Шумоватый | 2,9 | 50 | 40 | 5 |
| р. Ялга | 2,8 | 50 | 40 | 5 |
| р. Яшелькуль | 1,4 | 50 | 40 | 5 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог. Защитные леса расположены по всему северо-восто-ку территории сельского поселения.

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м.

1.7.3. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300м − ПС (35/10 кВ).

1.7.4. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.7.5. Охранные зоны систем газоснабжения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории проектирования проходит газопровод высокого давления I категории – 0, 32 МПа с условными диаметрами 110, 100 и 63 мм. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы

1.7.6. Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ от 300 до 50 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

таблица №9

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| СПК "Октябрь" ООО "Зильдяр" СПК "Урал" | МТМ | 300м |
|  | зерносклад | 50м |
|  | МТФ | 300м |
|  | Овцеферма | 300м |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице 10.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий.

таблица№10

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследователь-ские лаборатории, спортивно-оздорови-тельные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |